О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

В ходе расследования несчастного случая, происшедшего 10.11.2023, было установлено, что на одном из предприятий машинист смесителя асфальтобетона передвижного при изготовлении асфальтобетонной смеси на асфальтосмесительной установке «TELTOMAT» (далее – установка) выявил неисправность оборудования, из-за чего отсев (продукт дробления камней) сыпался мимо транспортерной ленты конвейера. Остановив установку, машинист смесителя асфальтобетона передвижного устранил неисправность, и обнаружил, что натяжение транспортерной ленты конвейера из-за неравномерной подачи отсева сбилось и его необходимо отрегулировать. Взяв в операторской рожковые ключи, машинист смесителя асфальтобетона передвижного открутил болты, крепящие защитное ограждение натяжного барабана к раме конвейера, и снял защитное ограждение. Не запуская установку, работник включил конвейер и приступил к регулировке натяжения транспортерной ленты, так как, по его мнению, отрегулировать натяжение транспортерной ленты легче и быстрее при работающем конвейере. Выставить необходимое натяжение у него не получалось, так как транспортерная лента смещалась то вправо, то влево по натяжному барабану. Машинист смесителя асфальтобетона передвижного предположил, что смещение транспортерной ленты происходит из-за налипания отсева на натяжной барабан. С целью очистки отсева с натяжного барабана между транспортерной лентой он просунул правую руку с рожковым ключом для очищения ключом натяжного барабана, однако рука попала между вращающимися натяжным барабаном и транспортерной лентой, в результате чего работник получил травму, относящуюся к тяжелой производственной травме (закрытый поперечный перелом с/3 правого плеча со смещением отломков. Рваная рана ладонной поверхности 3 пальца правой кисти).

При проведении специального расследования установлено, что защитное ограждение натяжного барабана ленточного транспортера установки не сблокировано с приводом конвейера.

Причинами несчастного случая явились:

1. Не организация и не обеспечение безопасной эксплуатации установки, выразившееся в вводе в эксплуатацию после проведенной модернизации, допуске к эксплуатации установки не соответствующей требованиям охраны труда, а именно, с ограждением натяжного барабана ленточного конвейера, не сблокированным с приводом конвейера для его отключения при снятии ограждения.

2. Нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда (инструкций по охране труда), выразившееся в том, что он регулировал натяжение транспортерной ленты и очищал натяжной барабан работающего ленточного конвейера установки со снятым защитным ограждением.

Лицами, допустившим нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, явились:

1. руководитель организации, который не организовал безопасную эксплуатацию установки, выразившееся в вводе в эксплуатацию после проведенной модернизации, допуске к эксплуатации установки не соответствующей требованиям охраны труда, а именно, с ограждением натяжного барабана ленточного конвейера, не сблокированным с приводом конвейера для его отключения при снятии ограждения.

2. Заместитель руководителя организации и начальник ремонтно-механической мастерской,  которые не обеспечили безопасную эксплуатацию установки после проведенной модернизации, подписав акт ввода в эксплуатацию установки, не соответствующей требованиям охраны труда, а именно, с ограждением натяжного барабана ленточного конвейера, не сблокированным с приводом конвейера для его отключения при снятии ограждения.

3. Производитель работ организации, который не обеспечил безопасную эксплуатацию установки, выразившееся в необеспечении наличия блокировки привода ленточного конвейера установки для его отключения при снятии ограждения натяжного барабана конвейера.

4. Механик организации, который не обеспечил безопасную эксплуатацию установки, выразившееся в допуске к эксплуатации ленточного конвейера установки, не соответствующего требованиям охраны труда, а именно, с ограждением натяжного барабана ленточного конвейера, не сблокированного с приводом конвейера для его отключения при снятии ограждения.

5. Машинист смесителя асфальтобетона передвижного, который нарушил требования локальных правовых актов по охране труда (инструкций по охране труда), выразившееся в том, что он регулировал натяжение транспортерной ленты и очищал натяжной барабан работающего ленточного конвейера установки со снятым защитным ограждением.

За нарушения требований об охране труда должностные лица организации привлечены к административной ответственности.